МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –

ФИЛИАЛ ФГАОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Методические указания

Абакан

2011

УДК 371.279.8:658.286

М54

Рецензент

М. А. Йоцене, канд. экон. наук, доц. каф. «Экономика и менеджмент» ХТИ – филиала СФУ

М54             Методические рекомендации по написанию экономической части дипломного проекта для студентов специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» : метод. указания / сост. Н. Л. Сигачева ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан : РИСектор ХТИ – филиала СФУ, 2011. – 16 с.

Отражена методика технико-экономической оценки эффективности разработанных мероприятий при реконструкции зон технического обслуживания и ремонта автотранспортного предприятия.

Предназначены для студентов специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» очной и заочной форм обучения.

УДК 371.279.8:658.286

Печатается по решению

Научно-методического совета ХТИ – филиала СФУ

( ХТИ – филиал СФУ, 2011

Печатается в авторской редакции

Корректор Н. А. Решетникова

Подп. в печать 07.10.2011. Формат 60х84/16. Бумага тип. № 1.

Усл. печ. л. 0,93. Уч.- изд. л. 0,8.  Тираж 50 экз. Заказ             С 59

Редакционно-издательский сектор Хакасского технического института –

филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

655017, Абакан, ул. Щетинкина, 27

Отпечатано в полиграфической лаборатории ХТИ – филиала СФУ

655017, Абакан, ул. Щетинкина, 27

# ВВЕДЕНИЕ

Обоснование экономической эффективности реконструкции производственных участков на автотранспортном предприятии является первоочередной задачей при проведении реконструкции. В экономическом разделе дипломного проекта устанавливается размер капитальных вложений, рассчитываются эксплуатационные затраты и себестоимость работы (услуги), определяются показатели экономической эффективности.

# 1. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В состав капитальных вложений включаются затраты на приобретение, доставку, монтаж нового и демонтаж старого оборудования, строительные работы, прирост собственных оборотных средств. Учитываются также стоимость высвобождающегося оборудования и стоимость ликвидируемого оборудования.

Сумма (в рублях) капитальных вложений (К)

,

где  – затраты на  приобретаемое оборудование, инвентарь, приборы и приспособления, изготавливаемые собственными силами;  – затраты на демонтаж-монтаж оборудования;  – затраты на транспортировку оборудования;  – затраты на строительные работы;  – затраты на прирост собственных оборотных средств;  – неамортизированная часть балансовой стоимости оборудования, пригодного к дальнейшему использованию или продаже на сторону;  – неамортизированная часть балансовой стоимости оборудования, непригодного к дальнейшему использованию или продаже на сторону;  – ликвидационная стоимость оборудования.

Затраты на приобретаемое оборудование, инвентарь, приборы и приспособления определяются в технологической части дипломного проекта по специально составляемой ведомости.

Затраты на изготовление собственными силами оборудования (инвентаря, приборов и приспособлений) определяются по смете затрат. Смета затрат состоит из следующих статей: стоимость покупных деталей, изделий, узлов и агрегатов; стоимость израсходованных материалов; заработная плата рабочих; начисления на заработную плату; накладные расходы.

Смета затрат на изготовление оборудования (инвентаря, приборов и приспособлений) представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Смета затрат на изготовление оборудования

| Статьи затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Стоимость покупных деталей |  |
| Стоимость израсходованных материалов |  |
| Заработная плата рабочих |  |
| Отчисления по социальному страхованию |  |
| Накладные расходы |  |
| Всего |  |

Затраты на демонтаж и монтаж оборудования принимаются равными 5 % от стоимости оборудования.

Для расчета стоимости покупных деталей, узлов, агрегатов, готовых изделий и материалов необходимо определить по рабочим чертежам и пояснительной записке проекта, какие и в каком количестве материалы и запасные части расходуются, а также цены на материалы и запасные части. Все данные представляются в виде табл. 1.2 и табл. 1.3.

Таблица 1.2

Покупные детали, узлы, агрегаты и готовые изделия

| Наименование покупных предметов | Количество предметов | Цена по прейскуранту, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: – оборудование – инструмент |  |  |  |

Таблица 1.3

Материалы

| Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Цена по прейскуранту, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |

Заработная плата рабочих, занятых на изготовлении оборудования (инвентаря, приборов и приспособлений), определяется

,

где  – заработная плата рабочих по тарифным ставкам, руб.;  – районный коэффициент (1,3);  – коэффициент, учитывающий надбавки, доплаты и премии (принимается по данным базового предприятия). Значения коэффициентов  и  принимаются по рекомендациям, изложенным в п. 2. Расчет тарифной заработной платы рабочих приведен в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Тарифная заработная плата

| Виды работ | Квалификационный разряд | Часовая тарифная ставка, руб. | Трудоемкость работ, чел.-ч. | Тарифная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |

Квалификационные разряды устанавливаются по тарифно-квалификационному справочнику. Трудоемкость работ определяется методами технического нормирования.

Тарифная заработная плата () определяется

,

где  – часовая тарифная ставка рабочего, руб.;  – трудоемкость одной операции, чел.-ч.

Общая заработная плата рабочих, начисления на заработную плату, отчисления по социальному страхованию определяются согласно существующей методике п. 2. Накладные расходы принимаются равными примерно 150 % от тарифной заработной платы рабочих.

Стоимость строительства проектируемых подразделений определяется

,

где  – объем строящегося здания, м3;  – стоимость 1 м3 здания.

В тех случаях, когда проектом предусматривается реконструкция существующих помещений (возведение стен или перегородок, заделка или сооружение оконных проемов, прокладка новых коммуникаций и пр.), необходимо определить объем соответствующих работ и составить смету строительных работ (табл. 1.5).

Таблица 1.5

Смета строительных работ

| Виды работ | Единица измерения | Стоимость за единицу работы, руб. | Количество единиц | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |

# 2. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ (УСЛУГ)

Смета затрат на производство определяет общую сумму расходов производственного подразделения на плановый период и необходима для расчета себестоимости работ в данном подразделении. В проектах по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) автомобилей смета обычно составляется по экономическим элементам: заработная плата производственных рабочих, начисления по социальному страхованию, материалы, запасные части, накладные расходы.

Заработная плата производственных рабочих. В фонд заработной платы включаются фонды основной и дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы включает все виды оплаты труда за фактически проработанное время. В его состав входит: оплата по сдельным расценкам или тарифным ставкам; доплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, надбавки, а также премии. Годовой фонд основной заработной платы () определяется по формуле:

,

где  – часовая тарифная ставка, руб.;  – районный коэффициент (1,3);  – годовой объем работ, чел.-ч;  – коэффициент, учитывающий надбавки, доплаты и премии (принимается по данным базового предприятия).

,

где  – часовая ставка рабочего соответствующего разряда, руб.;  – число рабочих соответствующего разряда, чел.;  – общее число рабочих на проектируемом участке, чел.;  – количество разрядов.

Фонд дополнительной заработной платы () включает оплату отпусков, выполнение государственных обязанностей и т. п. Он определяется в процентах от фонда основной заработной платы, т. е.

где  – процент дополнительной заработной платы.

,

где  – продолжительность отпуска, дней; ,  – соответственно число выходных и праздничных дней в году.

Расчет процента дополнительной заработной платы ведется по 6-дневной рабочей неделе независимо от режима работы, принятого в дипломном проекте. Общий годовой фонд заработной платы:

.

Отчисления от заработной платы по социальному страхованию. Расчет этих отчислений () ведется по формуле:

,

где  – процент отчислений по социальному страхованию (34 %).

Материалы. Стоимость материалов определяется одним из трех нижеописанных способов.

1-й способ. По бухгалтерским отчетным данным определяется стоимость материалов, израсходованных производственными подразделениями за год. Полученные данные корректируются на проектный объем работ с учетом экономии материалов, достигнутой в результате внедрения организационно-технических мероприятий, т. е. годовая стоимость материалов по проекту

,

где  – затраты на материалы  производственных подразделений за год фактически, руб.;  – корректировочный коэффициент, учитывающий изменение объема работ;  – годовая сумма экономии материалов, руб.

Коэффициент  определяется как отношение проектного объема работ по производственному подразделению к фактическому объему работ в периоде, принятом за базовый.

2-й способ. По нормативам, разработанным Центральной нормативно-исследовательской лабораторией Минавтотранса РСФСР, составляется перечень материалов, расходуемых данным производственным подразделением, с указанием количества по нормативам. По соответствующим прейскурантам определяется стоимость материалов. Расчет этой стоимости сводится в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Расчет стоимости материалов

| Материалы | Единица измерения | Норма расхода на единицу работы или на 1000 км пробега | Цена за единицу материала, руб. | Количество единиц работы или пробега | Стоимость материалов на годовую программу работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |

3-й способ. Основан на использовании действующих на предприятии норм затрат на ТО и ТР подвижного состава. Стоимость материалов рассчитывается на основании норм затрат по каждому техническому воздействию на 1000 км пробега. Для расчета затрат на материалы по подразделениям текущего ремонта норма затрат на материалы на ТР распределяется соответственно проценту трудоемкости работ. Нормы установлены для II категории условии эксплуатации. При работе в условиях I и III категорий применяются соответствующие поправочные коэффициенты. Все расчеты выполняются отдельно по типам и моделям автомобилей и с разделением их по степени износа, т. е.

,

где  – норма затрат на материалы на 1000 км пробега для определенной модели автомобилей и определенного вида воздействия, руб.;  – годовой пробег автомобилей соответствующей модели, км.

Запасные части. Стоимость запасных частей при текущем ремонте определяется такими же способами, как и стоимость материалов.

Накладные расходы. При проектировании работы отдельных производственных подразделений, кроме прямых производственных расходов, необходимо учитывать также и накладные расходы. Накладные расходы определяются путем составления соответствующей сметы по табл. 2.2.

Таблица 2.2

Смета накладных расходов производственного подразделения

| № п/п | Статьи расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заработная плата вспомогательных рабочих, ИТР и служащих с начислениями |  |
| 2 | Вспомогательные материалы |  |
| 3 | Силовая электроэнергия |  |
| 4 | Вода для технологических целей |  |
| 5 | Пар для технологических целей |  |
| 6 | Сжатый воздух |  |
| 7 | Содержание производственных помещений |  |
| 8 | Текущий ремонт оборудования |  |
| 9 | Текущий ремонт зданий |  |

Окончание табл. 2.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Амортизация оборудования |  |
| 11 | Амортизация здания |  |
| 12 | Износ и возобновление инструментов и оснастки |  |
| 13 | Содержание, ремонт и возобновление малоценных и быстроизнашивающихся предметов |  |
| 14 | Охрана труда, техника безопасности и спецодежда |  |
| 15 | Прочие затраты |  |
|  | Всего накладных расходов |  |

Методика определения расходов по статьям сметы следующая.

Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих, ИТР, служащих (с начислениями)

,

где  – коэффициент отчислений от заработной платы на социальное страхование;  – средняя месячная заработная плата определенной категории работников (принимается по данным базового предприятия), руб.;   – число работников соответствующей категории.

Стоимость вспомогательных материалов может быть принята 3–5 % от стоимости основных материалов.

Стоимость силовой электроэнергии

,

где  – потребность в силовой электроэнергии;   – цена 1 кВтч силовой электроэнергии, руб.

Затраты на воду для технологических целей

,

где  – суммарный часовой расход воды по производственному подразделению, м3/ч;  – годовой фонд времени работы оборудования;  – коэффициент загрузки оборудования;  – цена 1 м3 воды, руб.

Затраты на пар

,

где  – цена 1 т пара, руб.;  – масса промываемых деталей годовой программы, кг; = 70-–100 кг/т – норма расхода пара на 1 т промываемых деталей.

Стоимость сжатого воздуха

,

где  – установленный расход сжатого воздуха отдельных потребителей, м3/ч;  – цена 1 м3 сжатого воздуха, руб.

К затратам по содержанию производственных помещений относятся затраты на отопление, освещение и воду для бытовых нужд.

Затраты на паровое отопление

,

где  – удельный расход тепла на 1 м3 здания, ккал/ч (в помещениях с искусственной вентиляцией – 15, с естественной – 25);  – продолжительность отопительного сезона, час. (для средней полосы – 4320);  – объем здания, м3; – цена 1 т пара, руб. (принимается по данным базового предприятия); i – удельная теплота испарения, ккал/кг (для пара малого давления – около 540).

Затраты на освещение

,

где  – потребность в электроэнергии на освещение, кВтч;  – цена 1 кВтч электроэнергии, руб.

Затраты на воду для бытовых нужд определяются из расчета 40 л за смену на каждого работающего.

Затраты на текущий ремонт оборудования принимаются в размере 5 % от стоимости оборудования, а на текущий ремонт зданий – 2 % от стоимости зданий.

Амортизация оборудования принимается в размере 12 % от стоимости оборудования, а зданий – 3 % от стоимости зданий.

Износ и возобновление инструментов и оснастки принимаются 10–15 % от стоимости оснастки и инструмента.

Затраты на содержание, ремонт и возобновление малоценных и быстроизнашивающихся предметов принимаются в размере 1000–1500 руб. на одного рабочего (производственного и вспомогательного).

Затраты по статье «Охрана труда, техника безопасности и спецодежда» принимаются в размере 2500 руб. на одного рабочего.

Прочие затраты принимаются в размере 10 % от суммы затрат по предыдущим статьям.

После определения всех затрат по статьям составляется смета годовых эксплуатационных затрат на выполнение работ производственного подразделения и калькуляция себестоимости работ (услуг).

Калькуляция себестоимости по производственным подразделениям зоны ТР производится на 1000 км пробега и один чел.-час и сводится в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Смета затрат и калькуляция себестоимости ТР

| Статьи затрат | Сумма, руб. | Удельные затраты, руб. | Доля каждой статьи в общей сумме, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1000 км | На 1 чел.-ч |  |
| Заработная плата производственных рабочих |  |  |  |  |
| Отчисления по социальному страхованию |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Запасные части |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 100 |

Калькуляция себестоимости по зонам ЕО, ТО-1 и ТО-2 производится на 1000 км пробега, на одно обслуживание и на 1 чел.-ч и сводится в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Смета затрат и калькуляция себестоимости ТО

| Статьи затрат | Сумма, руб. | Удельные затраты, руб. | Доля каждой статьи в общей сумме, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1000 км | На 1 обсл. | На 1 чел.-ч |  |
| Заработная плата производственных рабочих |  |  |  |  |  |
| Отчисления по социальному страхованию |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 100 |

# 3. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

После составления сметы затрат и калькуляции себестоимости работ дипломник должен дать технико-экономическую оценку эффективности разработанных мероприятий путем расчета показателей: повышение производительности труда; снижение себестоимости работ (услуг), экономия от снижения себестоимости работ (услуг), годовой экономический эффект и срок окупаемости капитальных вложений.

Повышение производительности труда (в процентах)

,

где ,  – выработка в натуральных единицах на одного рабочего в год соответственно по проекту и фактически.

Снижение себестоимости работ

,

где ,  – себестоимость единицы работы соответственно фактически и по проекту.

Годовая экономия на эксплуатационных затратах от снижения себестоимости работы

,

где  – годовой объем работы (услуг).

Годовой экономический эффект

,

где  – капитальные вложения по разрабатываемым мероприятиям; – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. Его величина устанавливается каждым предприятием самостоятельно. Если величина  на рассматриваемом предприятии не установлена, принять ее в размере 0,15.

Срок окупаемости капитальных вложений

.

Основные технико-экономические  показатели  работы  проектируемого подразделения, характеризующие экономическую эффективность проекта, сводятся в табл. 3.1, где указываются также фактические показатели.

Таблица 3.1

Годовые технико-экономические показатели 
производственного подразделения

| Показатели | По отчетным данным | По проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Списочное число автомобилей, шт. |  |  |
| Общий пробег автомобилей, тыс. км. |  |  |
| Трудоемкость работ производственного подразделения, чел.-ч. |  |  |
| Число производственных рабочих, чел. |  |  |
| Среднемесячная заработная плата производственных рабочих, руб. |  |  |
| Повышение производительности труда, % |  |  |
| Себестоимость работ, руб. |  |  |

Окончание табл. 3.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Снижение себестоимости работ, % |  |  |
| Капитальные вложения, руб. |  |  |
| Годовая экономия от снижения себестоимости работ, руб. |  |  |
| Срок окупаемости капитальных вложений, лет |  |  |
| Годовой экономический эффект, руб. |  |  |

В заключение необходимо дать анализ технико-экономических показателей и объяснить, за счет чего достигнуто их улучшение.

Основные показатели не всегда могут полностью характеризовать эффективность внедряемых мероприятий. Поэтому в дополнение к ним могут быть использованы вспомогательные показатели: повышение уровня механизации и автоматизации; сокращение удельных затрат сырья, материалов, топлива, энергии и пр.; количество продукции и другие показатели. Конкретный перечень вспомогательных показателей устанавливается дипломником совместно с руководителем дипломного проекта.

Таблица технико-экономических показателей выносится на отдельный лист графической части проекта.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Будрин, А. Г. Экономика автомобильного транспорта : учеб. пособие / А. Г. Будрин, Е. В. Будрина. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2006. – 320 с.

2. Будрин, А. Г. Экономика автомобильного транспорта : учеб. пособие / А. Г. Будрин, Е. В. Будрина. – 3-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2008. – 320 с.

3. Бычков, В. П. Экономика автотранспортного предприятия : учебник / В. П. Бычков. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 384 с.

4. Чуев, И. Н. Экономика предприятия : учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2010. – 416 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	 3

1. Расчет капитальных вложений	 3

2. Составление сметы затрат на производство работ (услуг)	 6

3. Расчет показателей экономической эффективности проекта	 13

Библиографический список	15